В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», распоряжением управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 15.04.2020 № СЭД-2020-299-12-12-01Р-3 «О разработке проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11, от 09.11.2020, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11, от 13.11.2020,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11, с шифром ПП-2020-1, являющийся приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить проект межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11, с шифром ПП-2020-1, являющийся приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления направить проект планировки и проект межевания территории главе Кукуштанского сельского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Проект планировки и проект межевания территории разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главного архитектора.

И.п. главы муниципального района                                                          В.П. Ваганов

ИП Двинянинов А.В.

ИНН 590700650566 р/с 40802810749770004345 в

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

к/с 3010181090000000060 БИК 045773603,

614112, г.Пермь, ул.Репина, д.71, кв.106, тел. 89641979330

Утвержден

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от_14.12.2020__ № СЭД-2020-299-01-01-05.С-237

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения
Пермского муниципального района Пермского края,

включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11

Том I

Проект планировки территории

Основная часть

Пермь  2020

Содержание Тома I

| Раздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | 3 |
| 2 | Положения об очередности планируемого развития территории | 4 |
| - | Графическая часть | - |
| 3 | Чертеж планировки территории М 1:1000 | 5 |

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проект планировки подготовлен в отношении части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края в пределах кадастрового квартала 59:32:0860001, ограниченной ул. Карла Маркса, ул. Кирова и проездом между ними. Планируемое развитие территории связано с выделением квартала и улично-дорожной сети как элементов планировочной структуры и установления границ территорий общего пользования посредством установления красных линий.

В соответствии картой градостроительного зонирования правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденных решением Земского Собрания от 25.12.2018 № 355 (далее «ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения») территория проектирования расположена в пределах зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) и зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

В связи с отсутствием новых объектов капитального строительства, отсутствует необходимость в определении плотности и параметров застройки территории проектирования.

Характеристики объектов капитального строительства.

В рамках проекта размещение объектов капитального строительства не предусмотрено.

В случае реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать действующие градостроительные регламенты, установленные ПЗЗ на момент реконструкции.

2. Положение об очередности планируемого развития территории

В рамках проекта планировки территории размещение объектов капитального строительства не предусмотрено, соответственно необходимость в определении очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры на момент разработки проекта планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 отсутствует.

Образование земельных участков с целью дальнейшего развития территории, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки, планируется проводить в соответствии с утвержденным проектом межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11.

ИП Двинянинов А.В.

ИНН 590700650566 р/с 40802810749770004345 в

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

к/с 3010181090000000060 БИК 045773603,

614112, г.Пермь, ул.Репина, д.71, кв.106, тел. 89641979330

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения
Пермского муниципального района Пермского края,

включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11

Том II

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пермь  2020

Содержание Тома II

| Раздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 3 |
| 2 | Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения | 3 |
| 3 | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | 7 |
| 4 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 7 |
| 5 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 9 |
| 6 | Обоснование очередности планируемого развития территории | 10 |
| 7 | Обоснование расположения объектов капитального строительства в границах объекта культурного наследия федерального значения | 10 |
| 8 | Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории | 11 |
|  | Графическая часть |  |
| 9 | Схема расположения элемента планировочной структуры на территории населенного пункта. М 1:20000 | 12 |
| 10 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:1000 | 13 |
| 11 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | 14 |
| - | Приложение | - |

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения

объектов капитального строительства

В рамках проекта планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 размещение объектов капитального строительства не предусмотрено.

В случае дальнейшего планируемого строительства или реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры необходимо учитывать действующие градостроительные  регламенты, установленные ПЗЗ на момент такого строительства или реконструкции.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В рамках проекта планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 размещение объектов регионального значения, объектов местного значения не предусмотрено. В границах территории проектирования осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусмотрено.

В случае дальнейшего планируемого размещение объектов регионального значения, объектов местного значения или проектирования осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории необходимо учитывать действующие градостроительные регламенты, установленные ПЗЗ на момент такого размещения или проектирования.

В соответствии с ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения и сведениям единого государственного реестра недвижимости проектируемая территория расположена в границах зон с особыми условиями использования территории:

Объекты культурного наследия

В соответствии с ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения проектируемая территория расположена в охранной зоне объектов культурного наследия. На момент подготовки проекта планировки территории объект культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи» исключен из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации на основании акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов от 30 декабря 2019 года.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

В границах территории проектирования вдоль улицы Карла Маркса, улицы Кирова и вдоль проезда проходят инженерные сети: ТП, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. В соответствии со сведениями ЕГРН в виде кадастрового плана территории в ЕГРН содержатся сведения о координатах охранной зоны ТП 10/0,4кВ № 6255, охранной зоны ВЛ-0,4кВ от TП-3623, ВЛ-0,4кВ от TП-3143, ВЛ-0,4кВ от ТП-3610, охранной зоны ЭСК "ГОРКА", ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6249, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6256, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6265, охранной зоны ВЛ-10 КВ Ф. КУРАШИМ-1 от ПС «КУРАШИМ». Сведения о координатах поворотных точек охранной зоны ВЛ-0,4кВ от TП-3623, ВЛ-0,4кВ от TП-3143, ВЛ-0,4кВ от ТП-3610 и охранной зоны ЭСК "ГОРКА", ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6249, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6256, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6265 частично не соответствуют фактическому расположению данных линий ВЛ.

Проектом предусмотрено установление недостающих охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2 м при напряжении до 1 кВ, 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), при напряжении от 1 до 20 кВ.

Охранная зона газораспределительных сетей

В соответствии со сведениями ЕГРН в виде кадастрового плана территории в ЕГРН содержатся сведения о координатах охранной зоны газораспределительных сетей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Охранная зона линии связи

Согласно Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" в городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Границы зон с особыми условиями использования территории для существующих объектов инженерной инфраструктуры отражены на схеме границ зон с особыми условиями использования территории.

Таблица 1

Перечень существующих объектов инженерной инфраструктуры

| № п.п. | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Вид объекта инженерной инфраструктуры | Наличие сведений о зоне с особыми условиями использования территории в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | ВЛ-10 КВ Ф. КУРАШИМ-1 от ПС «КУРАШИМ» | Содержатся: учетный номер 59.32.2.695 (Охранная зона инженерных коммуникаций) |
| 2 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | ВЛ-0,4кВ от TП-3623, ВЛ-0,4кВ от TП-3143, ВЛ-0,4кВ от ТП-3610 | Содержатся: учетный номер 59.32.2.1121 (Охранная зона инженерных коммуникаций) |
| 3 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | ТП 10/0,4кВ № 6255 | Содержатся: реестровый номер 59:32-6.2439 (Охранная зона инженерных коммуникаций) |
| 4 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | ЭСК "ГОРКА", ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6249, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6256, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6265 | Содержатся: учетный номер 59.32.2.453 (Охранная зона инженерных коммуникаций) |
| 5 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | ВЛ-0.4 КВ | Отсутствуют |
| 6 | Охранная зона газораспределительных сетей | Газопровод низкого давления | Содержатся: учетный номер 59.32.2.1271 (Охранная зона инженерных коммуникаций) |
| 7 | Охранная зона линии связи | Воздушная линии связи | Отсутствуют |

- Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории

Планируемый в рамках проекта планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 квартал, как элемента планировочной структуры расположен в пределах жилой и общественно-деловой территориальной зонах.

Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено, соответственно варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории в проекте планировки не представлены.

4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

4.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Рассматриваемая в проекте территория является селитебной, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасна, карсты и провалы отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать:

- Сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку;

- ливневые осадки, приводящие к затоплению территорий;

- метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой;

- град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;

- сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций;

- грозы с электрическими разрядами.

Проектная документация на рабочей стадии должна подвергаться экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений, особое внимание следует обращать на принятие конструктивных решений для детских учреждений и зданий со значительным количеством посетителей.

На особо пожароопасных объектах необходимо предусмотреть системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Во избежание затопления территории ливневыми водами необходима организация отвода поверхностных стоков по проезжей части и, далее, на локальные очистные сооружения ливневой канализации с дальнейшим сбросом очищенных стоков в реку.

Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары;

- аварии на газовых сетях.

Для предупреждения пожаров проектом предусмотрены необходимые планировочные решения.

На планируемой территории и на смежных с кварталом территориях согласно данному проекту, не предусмотрено размещение пожаровзрывоопасных объектов.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями соответствуют нормам СП и Техническому регламенту о требовании пожарной безопасности. При проектировании улиц, проездов и пешеходных путей учтена возможность проезда пожарных машин к домам. Ширина всех проездов соответствует требованиям безопасности и равна не менее 6 метрам.

Схема водопровода предусматривает установку системы пожаротушения. Во избежание аварий на газовых сетях и оборудовании все земляные работы вблизи сетей следует осуществлять с разрешения эксплуатирующей организации. Газовое оборудование необходимо систематически проверять на исправность также соответствующими службами.

4.2 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

На обеспечение устойчивого функционирования жилого образования в условиях военного времени, и мирный период направлены следующие планировочные и организационные решения:

- организация жилой территории в виде небольших компактных кварталов;

- планировка проездов, позволяющая подъехать к домам как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

- наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений;

- возможность выездов на внешнюю магистраль;

- организация автобусного сообщения с хорошей пешеходной доступностью;

- оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе, централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газоснабжением.

5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

5.1 Охрана атмосферного воздуха

Автомобильные выбросы представляют собой смесь загрязняющих веществ, из которых в атмосферу в опасных для здоровья количествах могут поступать такие токсичные газы, как оксид углерода (СО), диоксид азота (N02), соединения свинца (РЬ), сажа (С), а при очень высокой интенсивности движения - формальдегид и бензопирен. Большая часть этих выбросов остается в атмосфере, а меньшая часть откладывается в почвах, растительном покрове и может выноситься, и эмигрировать в гидросеть. В виду малой интенсивности движения, применения улучшенного дорожного покрытия, а также качественное озеленение территории: устройство скверов и бульваров, посадка деревьев и кустарников вдоль основных транспортных магистралей состояние атмосферного воздуха заметно не ухудшается.

5.2 Охрана почв

Источником загрязнения почв проектируемой территории являются бытовые отходы, мусор, загрязнения от автотранспорта.

Автомобильные дороги оказывают негативное влияние на все компоненты окружающей среды, включая почву. При эксплуатации дорог происходит постоянное загрязнение почв такими тяжелыми металлами, как свинец, цинк, медь, кадмий и некоторые другие. Из этих металлов особо выделяется свинец, к значительным выбросам которого приводит применение этилированных марок бензина в карбюраторных двигателях автотранспорта.

Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80% - выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к автодороге земель, накапливается в верхнем (до 10 см) слое почв.

Кардинально проблему загрязнения почв свинцом можно решить переходом на неэтилированный марок бензин. Для обеспечения защиты земель от загрязнения соединениями тяжелых металлов рекомендуется древесно-кустарниковые посадки лиственных пород вдоль дорог. Состав пород должен подбираться с учетом рекомендаций по озеленению автомобильных дорог.

С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, проектом предлагается: организация сбора и удаления бытовых отходов, защитное озеленение полос вдоль автодорог.

6. Обоснование очередности планируемого развития территории

В рамках проекта планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 определение очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусмотрено, в связи с отсутствием размещаемых объектов капитального строительства.

Образование земельных участков с целью дальнейшего развития территории, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки, планируется проводить в соответствии с утвержденным проектом межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11, учитывая особенности кадастрового учета земельных участков.

- Обоснование расположения объектов капитального строительства в границах объекта культурного наследия федерального значения

В рамках проекта планировки части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 размещение объектов капитального строительства не предусмотрено.

- Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории

В соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 740/пр от 25.04.2017г. подготовка схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории в составе проекта планировки территории необходима в случае, если размещение объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами при условии размещения таких объектов на территории с рельефом, имеющим уклон более 8%. Рельеф территории проектирования имеет уклон от 2,9% до 4,8%, соответственно подготовка схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории действующим законодательством не предусмотрено.

ИП Двинянинов А.В.

ИНН 590700650566 р/с 40802810749770004345 в

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

к/с 3010181090000000060 БИК 045773603,

614112, г.Пермь, ул.Репина, д.71, кв.106, тел. 89641979330

Утвержден

постановлением администрации

Пермского муниципального района

от_14.12.2020_ № _СЭД-2020-299-01-01-05.С-237

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения
Пермского муниципального района Пермского края,

включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11

Том III

Проект межевания территории.  Основная часть.

Пермь  2020

Содержание Тома III

| Раздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования | 3 |
| 2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 9 |
| 3 | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории | 10 |
| 4 | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания | 10 |
| Графическая часть |
| 5 | Чертеж межевания территории 1 Этап (уточнение существующих земельных участков) М 1:1000 | 12 |
| 6 | Чертеж межевания территории 2 Этап (образование земельных участков) М 1:1000 | 13 |
| 7 | Чертеж межевания территории 3 Этап (образование земельных участков после изменения границ территориальных зон) М 1:1000 | 14 |
| 8 | Чертеж межевания территории М 1:1000 | 15 |

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проект межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 разработан на основании распоряжения управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района от 15.04.2020 № СЭД-2020-299-12-12-01Р-3  «О разработке проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим  Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11».

Проект межевания территории выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, на основе сведений ЕГРН в виде кадастрового плана территории.

В границах территории проектирования предполагается уточнение границ и площади 3-х земельных участков (1 этап), образование семи земельных участков (2 этап), образование 2-х земельных участков (3 этап).

Исходные земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0860001:11, 59:32:0860001:30, 59:32:0860001:203 и 59:32:0860001:260 расположены на землях населенных пунктов. Границы земельного участка 59:32:0860001:11 установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Границы земельных участков 59:32:0860001:30, 59:32:0860001:203 и 59:32:0860001:260 не установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, в сведениях ЕГРН площадь декларированная. Земельные участки 59:32:0860001:11, 59:32:0860001:30 и 59:32:0860001:260 находятся в частной собственности физических лиц. Сведения о правах в отношении земельного участка 59:32:0860001:203 в ЕГРН отсутствуют.

Данные об образуемых земельных участках сведены в Таблицу 1.

Таблица 1

Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков

| № участка на чертеже | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Этап (уточнение границ существующих земельных участков) |
| :30 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с.Курашим, ул. Кирова, 12 | 2797 | Уточнение местоположения границ и площади земельного участка 59:32:0860001:30 (увеличение площади в пределах минимального размера земельного участка в соответствии с фактическим использованием земельного участка более 15 лет) |
| :203 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Кирова, 15 | 1614 | Уточнение местоположения границ и площади земельного участка 59:32:0860001:203 (увеличение площади в пределах минимального размера земельного участка в соответствии с фактическим использованием земельного участка более 15 лет) |
| :260 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Карла Маркса, з/у 3 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка 59:32:0860001:260 |
| 2 Этап (образование земельных участков) |
| :ЗУ1 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Карла Маркса, з/у 1а | 954 | Перераспределение земельного участка 59:32:0860001:11 с землями, находящимися в муниципальной собственности |
| :ЗУ2 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Карла Маркса, з/у 3 | 1959 | Перераспределение земельного участка 59:32:0860001:260 с землями, находящимися в муниципальной собственности |
| :ЗУ3 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Карла Маркса | 1365 | Образование из земель, находящихся в муниципальной собственности |
| :ЗУ4 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Карла Маркса | 3515 | Образование из земель, находящихся в муниципальной собственности (с учетом существующих границ территориальных зон) |
| :ЗУ5 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул.Кирова | 1829 | Образование из земель, находящихся в муниципальной собственности (с учетом существующих границ территориальных зон) |
| :ЗУ6 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Кирова | 174 | Образование из земель, находящихся в муниципальной собственности |
| :ЗУ7 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с.Курашим, ул. Кирова, 12 | 2872 | Перераспределение земельного участка 59:32:0860001:30 с землями, находящимися в муниципальной собственности |
| 3 Этап (образование земельных участков после изменения границ территориальных зон) |
| :ЗУ8 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул. Карла Маркса | 3700 | Перераспределение земельного участка с условным номером :ЗУ4 с землями, находящимися в муниципальной собственности (с учетом измененных границ территориальных зон) |
| :ЗУ9 | Пермский край, Пермский район, Кукуштанское с/п, с. Курашим, ул.Кирова | 2126 | Перераспределение земельного участка с условным номером :ЗУ5 с землями, находящимися в муниципальной собственности (с учетом измененных границ территориальных зон) |

Таблица 2

Перечень координат характерных точек границ изменяемых земельных участков

Система координат МСК-59

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 Этап |
| 59:32:0860001:30 |
| 1 | 478 206.93 | 2 253 734.42 |
| 2 | 478 203.91 | 2 253 746.65 |
| 3 | 478 196.57 | 2 253 762.25 |
| 4 | 478 192.41 | 2 253 770.79 |
| 5 | 478 188.72 | 2 253 781.63 |
| 6 | 478 182.97 | 2 253 791.58 |
| 7 | 478 178.70 | 2 253 795.14 |
| 8 | 478 167.28 | 2 253 796.47 |
| 25 | 478 164.01 | 2 253 794.97 |
| 24 | 478 149.78 | 2 253 787.09 |
| 26 | 478 150.78 | 2 253 782.29 |
| 27 | 478 162.50 | 2 253 736.57 |
| 19 | 478 169.88 | 2 253 716.95 |
| 20 | 478 171.18 | 2 253 714.40 |
| 21 | 478 184.39 | 2 253 721.09 |
| 22 | 478 187.63 | 2 253 723.50 |
| 23 | 478 186.93 | 2 253 724.88 |
| 1 | 478 206.93 | 2 253 734.42 |
| 59:32:0860001:203 |
| 19 | 478 169.88 | 2 253 716.95 |
| 27 | 478 162.50 | 2 253 736.57 |
| 26 | 478 150.78 | 2 253 782.29 |
| 13 | 478 130.85 | 2 253 777.69 |
| 14 | 478 135.81 | 2 253 753.31 |
| 15 | 478 137.88 | 2 253 740.96 |
| 16 | 478 143.22 | 2 253 712.97 |
| 17 | 478 142.65 | 2 253 712.69 |
| 18 | 478 145.42 | 2 253 706.66 |
| 19 | 478 169.88 | 2 253 716.95 |
| 59:32:0860001:260 |
| 24 | 478 149.78 | 2 253 787.09 |
| 25 | 478 164.01 | 2 253 794.97 |
| 8 | 478 167.28 | 2 253 796.47 |
| 9 | 478 139.62 | 2 253 829.18 |
| 10 | 478 115.47 | 2 253 807.03 |
| 11 | 478 117.26 | 2 253 780.35 |
| 12 | 478 130.25 | 2 253 779.79 |
| 13 | 478 130.85 | 2 253 777.69 |
| 26 | 478 150.78 | 2 253 782.29 |
| 24 | 478 149.78 | 2 253 787.09 |

Таблица 3

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков

Система координат МСК-59

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 2 Этап |
| :ЗУ1 |
| 34 | 478 115.47 | 2 253 807.03 |
| 33 | 478 139.62 | 2 253 829.18 |
| 6 | 478 145.28 | 2 253 834.37 |
| 7 | 478 130.15 | 2 253 848.77 |
| 8 | 478 126.50 | 2 253 852.25 |
| 9 | 478 101.01 | 2 253 825.96 |
| 34 | 478 115.47 | 2 253 807.03 |
| :ЗУ2 |
| 29 | 478 149.78 | 2 253 787.09 |
| 30 | 478 164.01 | 2 253 794.97 |
| 31 | 478 167.28 | 2 253 796.47 |
| 32 | 478 172.04 | 2 253 798.66 |
| 5 | 478 175.37 | 2 253 800.22 |
| 6 | 478 145.28 | 2 253 834.37 |
| 33 | 478 139.62 | 2 253 829.18 |
| 34 | 478 115.47 | 2 253 807.03 |
| 21 | 478 117.26 | 2 253 780.35 |
| 22 | 478 130.25 | 2 253 779.79 |
| 23 | 478 130.85 | 2 253 777.69 |
| 24 | 478 150.78 | 2 253 782.29 |
| 29 | 478 149.78 | 2 253 787.09 |
| :ЗУ3 |
| 21 | 478 117.26 | 2 253 780.35 |
| 34 | 478 115.47 | 2 253 807.03 |
| 9 | 478 101.01 | 2 253 825.96 |
| 10 | 478 071.20 | 2 253 791.36 |
| 11 | 478 071.38 | 2 253 780.95 |
| 35 | 478 074.94 | 2 253 780.95 |
| 36 | 478 093.28 | 2 253 781.13 |
| 21 | 478 117.26 | 2 253 780.35 |
| :ЗУ4 |
| 17 | 478 142.51 | 2 253 715.23 |
| 18 | 478 129.87 | 2 253 772.98 |
| 19 | 478 123.53 | 2 253 772.15 |
| 20 | 478 117.29 | 2 253 779.96 |
| 21 | 478 117.26 | 2 253 780.35 |
| 36 | 478 093.28 | 2 253 781.13 |
| 35 | 478 074.94 | 2 253 780.95 |
| 11 | 478 071.38 | 2 253 780.95 |
| 12 | 478 072.45 | 2 253 723.10 |
| 13 | 478 106.06 | 2 253 729.83 |
| 14 | 478 120.45 | 2 253 730.09 |
| 15 | 478 127.44 | 2 253 708.48 |
| 16 | 478 141.68 | 2 253 714.88 |
| 17 | 478 142.51 | 2 253 715.23 |
| :ЗУ5 |
| 37 | 478 125.57 | 2 253 705.60 |
| 38 | 478 124.77 | 2 253 707.28 |
| 39 | 478 117.30 | 2 253 725.76 |
| 40 | 478 072.55 | 2 253 719.71 |
| 41 | 478 072.69 | 2 253 694.66 |
| 42 | 478 074.98 | 2 253 676.05 |
| 43 | 478 115.09 | 2 253 691.32 |
| 44 | 478 114.12 | 2 253 693.82 |
| 45 | 478 121.10 | 2 253 696.59 |
| 46 | 478 118.60 | 2 253 702.71 |
| 37 | 478 125.57 | 2 253 705.60 |
| :ЗУ6 |
| 47 | 478 145.42 | 2 253 706.66 |
| 48 | 478 142.65 | 2 253 712.69 |
| 49 | 478 128.02 | 2 253 706.69 |
| 37 | 478 125.57 | 2 253 705.60 |
| 46 | 478 118.60 | 2 253 702.71 |
| 45 | 478 121.10 | 2 253 696.59 |
| 47 | 478 145.42 | 2 253 706.66 |
| :ЗУ7 |
| 1 | 478 207.39 | 2 253 734.69 |
| 2 | 478 203.91 | 2 253 746.65 |
| 3 | 478 188.72 | 2 253 781.63 |
| 4 | 478 182.97 | 2 253 791.58 |
| 5 | 478 175.37 | 2 253 800.22 |
| 32 | 478 172.04 | 2 253 798.66 |
| 31 | 478 167.28 | 2 253 796.47 |
| 30 | 478 164.01 | 2 253 794.97 |
| 29 | 478 149.78 | 2 253 787.09 |
| 24 | 478 150.78 | 2 253 782.29 |
| 25 | 478 162.50 | 2 253 736.57 |
| 26 | 478 169.88 | 2 253 716.95 |
| 27 | 478 171.18 | 2 253 714.40 |
| 28 | 478 184.39 | 2 253 721.09 |
| 1 | 478 207.39 | 2 253 734.69 |
| 3 Этап |
| :ЗУ8 |
| 1 | 478 143.22 | 2 253 712.97 |
| 2 | 478 137.88 | 2 253 740.96 |
| 3 | 478 135.81 | 2 253 753.31 |
| 4 | 478 130.85 | 2 253 777.69 |
| 5 | 478 130.25 | 2 253 779.79 |
| 6 | 478 117.26 | 2 253 780.35 |
| 7 | 478 093.28 | 2 253 781.13 |
| 8 | 478 074.94 | 2 253 780.95 |
| 9 | 478 071.38 | 2 253 780.95 |
| 10 | 478 072.45 | 2 253 723.10 |
| 21 | 478 106.06 | 2 253 729.83 |
| 22 | 478 120.45 | 2 253 730.09 |
| 23 | 478 127.44 | 2 253 708.48 |
| 19 | 478 128.02 | 2 253 706.69 |
| 20 | 478 142.65 | 2 253 712.69 |
| 1 | 478 143.22 | 2 253 712.97 |
| :ЗУ9 |
| 18 | 478 125.57 | 2 253 705.60 |
| 19 | 478 128.02 | 2 253 706.69 |
| 23 | 478 127.44 | 2 253 708.48 |
| 22 | 478 120.45 | 2 253 730.09 |
| 21 | 478 106.06 | 2 253 729.83 |
| 10 | 478 072.45 | 2 253 723.10 |
| 11 | 478 072.55 | 2 253 719.71 |
| 12 | 478 072.69 | 2 253 694.66 |
| 13 | 478 074.98 | 2 253 676.05 |
| 14 | 478 115.09 | 2 253 691.32 |
| 15 | 478 114.12 | 2 253 693.82 |
| 16 | 478 121.10 | 2 253 696.59 |
| 17 | 478 118.60 | 2 253 702.71 |
| 18 | 478 125.57 | 2 253 705.60 |

Координаты земельных участков, представленных на общем чертеже межевания территории, в отношении земельного участка 59:32:0860001:203 соответствуют перечню координат 1 этапа, в отношении образуемых земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ6, :ЗУ7 соответствуют перечню координат 2 этапа, в отношении образуемых земельных участков :ЗУ8, :ЗУ9 соответствуют перечню координат 3 этапа.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В рамках проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 отнесение земельных участков к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

- Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Таблица 4

| Обозначение земельного участка на чертеже | Разрешенное использование земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 4.4 Магазины | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ2 | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ3 | 3.3 Бытовое обслуживание | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ4 | 3.7 Религиозное использование | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ5 | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ6 | 3.1 Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ7 | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ8 | 3.7 Религиозное использование | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ9 | 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов |

- Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, находится в границах кадастрового квартала 59:32:0860001, с.Курашим ограниченной улицами Карла Маркса, Кирова и проездом от ул.Карла Маркса к ул. Кирова.

Площадь территории в границах проектирования составляет 2,82 га (уточнена при подготовке документации).

Проект межевания части территории разработан в отношении квартала, застроенного объектами капитального строительства для предпринимательской деятельности, малоэтажными индивидуальными домами и вспомогательными строениями. Все земельные участки в границах проектируемой территории относятся к категории земель - «земли населенных пунктов». В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения проектируемая территория расположена в следующих территориальных зонах: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), зона озеленения общего пользования (Р-1).

В границах проектируемой территории расположено здание магазина, с целью государственного кадастрового учета и регистрации права которого предусмотрено образование земельного участка :ЗУ1. В границах территории проектирования вдоль улиц Карла Маркса и Кирова проходят инженерные сети: ТП, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, сети систем газоснабжения, линия связи.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения проектируемая территория расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории - охранной зоне объектов культурного наследия.

Перечень координат границы проектируемой территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, представлен в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-59). Координаты характерных точек границ территории проектирования определены в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов (0,1м).

Таблица 5

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Система координат МСК-59

| №№ точек | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2253711.16 | 478226.17 |
| 2 | 2253727.24 | 478239.58 |
| 3 | 2253744.61 | 478230.38 |
| 4 | 2253753.35 | 478227.10 |
| 5 | 2253766.24 | 478248.21 |
| 6 | 2253780.06 | 478232.75 |
| 7 | 2253775.37 | 478220.99 |
| 8 | 2253786.46 | 478211.13 |
| 9 | 2253826.22 | 478182.76 |
| 10 | 2253822.48 | 478177.33 |
| 11 | 2253857.59 | 478142.72 |
| 12 | 2253860.14 | 478140.54 |
| 13 | 2253863.34 | 478137.35 |
| 14 | 2253877.37 | 478123.31 |
| 15 | 2253865.83 | 478111.19 |
| 16 | 2253854.24 | 478099.71 |
| 17 | 2253806.07 | 478057.37 |
| 18 | 2253788.81 | 478048.31 |
| 19 | 2253761.49 | 478048.14 |
| 20 | 2253746.18 | 478045.63 |
| 21 | 2253709.51 | 478046.27 |
| 22 | 2253679.59 | 478044.43 |
| 23 | 2253652.95 | 478031.01 |
| 24 | 2253632.36 | 478042.37 |
| 25 | 2253671.42 | 478119.78 |
| 26 | 2253678.42 | 478130.26 |
| 27 | 2253680.59 | 478134.63 |
| 28 | 2253689.86 | 478152.46 |
| 29 | 2253699.99 | 478177.37 |
| 30 | 2253705.09 | 478185.40 |
| 31 | 2253707.66 | 478191.23 |
| 32 | 2253704.41 | 478192.98 |
| 33 | 2253714.94 | 478210.21 |
| 34 | 2253719.13 | 478219.49 |

ИП Двинянинов А.В.

ИНН 590700650566 р/с 40802810749770004345 в

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

к/с 3010181090000000060 БИК 045773603,

614112, г.Пермь, ул.Репина, д.71, кв.106, тел. 89641979330

Проект планировки и проект межевания части территории

с. Курашим Кукуштанского сельского поселения
Пермского муниципального района Пермского края,

включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11

Том IV

Проект межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Пермь  2020

Содержание Тома IV

| Раздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1 | Обоснование перечня и сведений о площади образуемых земельных участков, в том числе возможных способов их образования | 3 |
| 2 | Обоснование перечня и сведений о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 4 |
| 3 | Обоснование вида разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории | 4 |
| 4 | Ограничения (обременения) в использовании территории | 6 |
| Графическая часть |
| 5 | Чертеж фактического использования территории и существующих объектов М 1:1000 | 9 |

- Обоснование перечня и сведений о площади образуемых земельных участков, в том числе возможных способов их образования

В рамках проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 предусмотрено образование семи земельных участков. Местоположение границ и площади образуемых земельных участков определены с учетом фактического землепользования, с целью исключения черезполосицы, вклинивания и вкрапливания, в т.ч. рационального использования земель. Площади образуемых земельных участков соответствуют предельным размерам земельных участков для соответствующего вида разрешенного использования ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения.

Границы земельного участка 59:32:0860001:11 установлены в соответствии с действующим законодательством, сведения о координатах поворотных точек содержатся в ЕГРН. Границы земельных участков 59:32:0860001:30, 59:32:0860001:203 и 59:32:0860001:260 не установлены в соответствии с действующим законодательством, сведения о координатах поворотных точек в ЕГРН являются декларированными. С южной стороны имеются земли, находящиеся в муниципальной собственности, на которых возможно формирование самостоятельных земельных участков в целях рационального использования земель. Предельный минимальный размер земельного участка с разрешенным использованием магазины в пределах зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) установлен Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения и составляет не менее 400 кв.м. Предельные размеры земельных участков для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) установлены Правилами землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения и составляют от 500 до 5000 кв.м. для земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

На первом этапе межевания территории предусмотрено уточнение границ и площади существующих земельных участков 59:32:0860001:30, 59:32:0860001:203 и 59:32:0860001:260. Границы земельных участков 59:32:0860001:30, 59:32:0860001:203 закреплены на местности более 15 лет объектами искусственного происхождения – деревянными заборами, что позволяет при уточнении границ увеличить площадь земельного участка на величину, не превышающую предельный минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (500 кв.м.). Границы земельного участка 59:32:0860001:260 на местности не закреплены, соответственно при уточнении границ земельного участка площадь увеличению не подлежит.

На втором этапе предусмотрено образование семи земельных участков. Образуемые земельные участки (:ЗУ2, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7) расположены в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Образуемые земельные участки (:ЗУ1, :ЗУ3, :ЗУ4) расположены в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1). Местоположение границ обусловлено фактическим использованием земельных участков и границами территориального зонирования.

На третьем этапе предусмотрено повторное перераспределение земельных участков :ЗУ4 и :ЗУ5 с целью приведения последних в полное соответствие с фактическими границами. Проведение кадастровых работ по образованию данных участков возможно, после внесения изменений в правила ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения в отношении уточнения границ территориальных зон.

- Обоснование перечня и сведений о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В рамках проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 отнесение земельных участков к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

- Обоснование вида разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Выбор видов разрешенного использования образуемых земельных участков обусловлен фактическим использованием земельных участков  и существующим объектам капитального  строительства на момент подготовки проекта межевания части территории с. Курашим Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11 и расположением в пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) и зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), установленных ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения.

Выбранные виды разрешенного использования соответствуют основным видам соответствующей территориальной зоны:

- образуемый земельный участок :ЗУ1 с видом разрешенного использования - магазины (предусматривающего размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м);

- образуемые земельные участки :ЗУ2, :ЗУ5, :ЗУ7, :ЗУ9 с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, предусматривающего размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей), производство сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных;

- образуемый земельный участок :ЗУ6 с видом разрешенного использования – коммунальное обслуживание (предусматривающего размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг);

- образуемый земельный участок :ЗУ3 с видом разрешенного использования - бытовое обслуживание, предусматривающего размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро);

- образуемые земельные участки :ЗУ4 и :ЗУ9 с видом разрешенного использования - религиозное использование, предусматривающего размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища).

- Ограничения (обременения) в использовании территории

4.1 Объекты культурного наследия

В соответствии с ПЗЗ Кукуштанского сельского поселения проектируемая территория расположена в охранной зоне объектов культурного наследия. На момент подготовки проекта планировки территории объект культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Предтечи» исключен из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации на основании акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов от 30 декабря 2019 года.

4.2 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

В границах территории проектирования вдоль улицы Карла Маркса, улицы Кирова и вдоль проезда проходят инженерные сети: ТП, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ. В соответствии со сведениями ЕГРН в виде кадастрового плана территории в ЕГРН содержатся сведения о координатах охранной зоны ТП 10/0,4кВ № 6255, охранной зоны ВЛ-0,4кВ от TП-3623, ВЛ-0,4кВ от TП-3143, ВЛ-0,4кВ от ТП-3610, охранной зоны ЭСК "ГОРКА", ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6249, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6256, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6265, охранной зоны ВЛ-10 КВ Ф. КУРАШИМ-1 от ПС «КУРАШИМ». Сведения о координатах поворотных точек охранной зоны ВЛ-0,4кВ от TП-3623, ВЛ-0,4кВ от TП-3143, ВЛ-0,4кВ от ТП-3610 и охранной зоны ЭСК "ГОРКА", ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6249, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6256, ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-6265 частично не соответствуют фактическому расположению данных линий ВЛ.

Проектом предусмотрено установление недостающих охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2 м при напряжении до 1 кВ, 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов), при напряжении от 1 до 20 кВ.

4.3 Охранная зона газораспределительных сетей

В соответствии со сведениями ЕГРН в виде кадастрового плана территории в ЕГРН содержатся сведения о координатах охранной зоны газораспределительных сетей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

4.4 Охранная зона линии связи

Согласно с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" в городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территории сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Нормативно-правовая база, устанавливающая ограничения (обременения)

по использованию территории проектирования.

| № п/п | Наименование документа – основания для установления сервитута, ограничения (обременения) | Название зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения, утвержденные решением Земского собрания от 25.12.2018 № 355 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кукуштанского сельского поселения». | Охранная зона объектов культурного наследия |
| 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" | Охранная зона газораспределительных сетей |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | Охранная зона линии связи |

# Text boxes

СЭД-2020-299-01-01-05.С-237

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории с. Курашим

Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района

Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:0860001:11

14.12.2020